## Slide 1: MS2 +PK/Saliva
9 Samples

## Slide 2: Reaction setup
1e3 pfu/rxn MS2 template
0.90 uM primer
0.125 uM probe
3.2 U/uL RT
1x Promega Buffer
60% saliva
1/100 dilution Protease K (0.20 ug/uL)
Heat template
  95°C for 5 min
Combine primer, probe, template, RT
Treat saliva with PK
  65°C for 5 min
  95°C for 5 min
Add saliva to MM

## Slide 3: PCR Protocol
45°C for 1 min
95°C for 1 min
50 cycles
  95°C for 1 sec
  60°C for 1 sec

## Slide 4: Results
Sample | Cp | Fmax
18 | NA | 
279 | NA | 
291 | 33.58 | 27.9
153 | NA | 
176 | 33.30 | 65.0
272 | NA | 
51 | 28.20 | 73.8
253 | 30.30 | 71.7
275 | 31.77 | 3.0
Water | 28.31 | 80.5
NTC | NA | 

## Slide 5: Next Steps
Swish & Spit
PK inhibitor
Treat saliva @ 62